## Slide 1: FERRAMENTAS DE SEGURANÇA DE DADOS PARA SISTEMAS IOT
Aluno: Rhuan Martins de Souza Orientador: Esdras Nicoletto da Cunha

## Slide 2: Introdução
Domótica e seus benefícios
Dispositivos Internet das coisas (IoT)

## Slide 3
Até que ponto é seguro adicionar diversos equipamentos diretamente
a uma rede ?
Justificativa

## Slide 4: Objetivos
Bom funcionamento do sistema web server
Boa implementação do design da rede do sistema
Tráfego de dados seguro entre os sensores, atuadores e demais dispositivos do sistema

## Slide 5
Pesquisa Bibliográfica
Estrutura de sistemas IoT
Ataques utilizados em IoTs
Meios de proteção aplicáveis

## Slide 6
Estrutura do sistema
Inteface IHM
Web-server/programações
Transmissão e recebimento dos dados
Sensores e atuadores

## Slide 7
Ataques utilizados em IoTs
Sequestro da rede
Acesso a informações pessoais
Danificar máquinas e equipamentos conectados a rede

## Slide 8
Proteções aplicáveis
Boas praticas de Design de Rede
Mecanismos de segurança

## Slide 9
Proteções aplicáveis
Conexão com protocolo TLS (Transport Layer Security)

## Slide 10
Proteções aplicáveis
TLS Handshake

## Slide 11
Proteções aplicáveis
Demilitarezed Zone (DMZ)

## Slide 12: Metodologia
Equipamentos e estrutura implementada
OpenHABian
MQTT(Message Queuing Telemetry Transport) e TLS
Demilitarized Zone

## Slide 13
Equipamentos e estrutura do sistema

## Slide 14
OpenHABian
Etcher
SSH
Web server

## Slide 15
MQTT e TLS
sudo apt-get update
sudo apt-get install mosquitto
sudo apt-get install mosquitto-clients
sudo apt clean
mosquitto –v
netstat –at
sudo apt-get install ufw
sudo systemctl start ufw
sudo ufw allow 8883/tls
sudo ufw reload
sudo ufw status

## Slide 16
MQTT e TLS
sudo apt-get install openssl
openssl genrsa -des3 -out ca.key 2048
openssl req -new -x509 -days 1833 -key ca.key -out ca.crt
openssl genrsa -out server.key 2048
openssl req -new -out server.csr -key server.key
openssl x509 -req -in server.csr -CA ca.crt -CAkey ca.key -CAcreateserial -out server.crt -days 360
“listener 8883
cafile /etc/mosquitto/certs/ca.crt
certfile /etc/mosquitto/certs/server.crt
keyfile /etc/mosquitto/certs/server.key
tls_version tlsv1.2”

## Slide 17
DMZ – Zona Desmilitarizada
Modificar diretamente no roteador local

## Slide 18
Resultados obtidos
netstat –at
sudo tcpdump -A -s0 port 1883

## Slide 19
Resultados obtidos
Configuração do TLS pela porta 8883

## Slide 20: Considerações finais
Benefícios em segurança e privacidade
Integração de equipamentos
Sistema eficiente e de baixo custo

## Slide 21: Limitações
Falta de um firewall físico
Complexidade e custos
Ataques de força bruta

## Slide 22
dúvidas?
rhuan.m@aluno.ifsp.edu.br